#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

# ΣΥΣΚΕΥΗ  ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Y&S (TIANJIN)  INDUSTRIES

##### ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΙΝΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η προσφερόμενη συσκευή:

- Εξυπηρετεί τους διδακτικούς στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών των αντιστοίχων μαθημάτων για τα οποία προορίζονται.

- Είναι ασφαλής στη χρήση της από τους μαθητές.

- Τα πειραματικά αποτελέσματα, όπως προσδιορίζονται στην τεχνική περιγραφή, παρουσιάζουν σφάλμα μικρότερο του 10%.

- Συνοδεύονται από εγχειρίδιο χρήσης στην Ελληνική γλώσσα.

- Έχει πιστοποιητικό καταλληλότητας CE, το οποίο προσκομίζεται κατά την  αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς.

Η προσφερόμενη συσκευή φωτοηλεκτρικού φαινομένου αποτελεί ενιαίο και αυτόνομο σύνολο. Η συσκευή φέρει:

1. Γενικό διακόπτη ON/OFF και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.

Τάση λειτουργίας 220V και ασφάλεια (FUSE) στο πίσω μέρος για την προστασία της έναντι υπερτάσεως του δικτύου και την προστασία των χρηστών.

2. Α) Φέρει Φωτοκύτταρο καισίου (Cs) (ΗΛ.495.0).

- Το φωτοκύτταρο καισίου είναι λυχνία κενού με δύο ηλεκτρόδια (άνοδος, κάθοδος).

- Η κάθοδος είναι ημικυλινδρική με διαστάσεις: Διάμετρος 16mm  και  ύψος 20 mm η εσωτερική  επιφάνεια της οποίας έχει επίστρωση  καισίου (Cs).

- Η άνοδος αποτελείται από ένα ευθύγραμμο λεπτό σύρμα ίσου ύψους με την κάθοδο, στη θέση του κεντρικού άξονα του ημικυλίνδρου.

- Το φωτοκύτταρο είναι τοποθετημένο εντός αδιαφανούς, μεταλλικής, ανθεκτικής θήκης καλά προσαρμοζόμενη στη βάση της συσκευής. Η θήκη του φωτοκύτταρου αφαιρείται εύκολα χωρίς την χρήση εργαλείων. Η θήκη και τo κάλυμμα εισόδου της φωτεινής δέσμης εσωτερικά έχουν απορροφητική επιφάνεια σε μαύρο χρώμα, για την προστασία της επίστρωσης καισίου (Cs) από ανεπιθύμητο φωτισμό και αντίστοιχη γήρανσή της, όταν το φωτοκύτταρο και η συσκευή δεν λειτουργεί.

Β)Η βάση στήριξης του φωτοκύτταρου έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Φέρει ειδική βάση-ντουί για την τοποθέτηση του φωτοκύτταρου με σύστημα ρύθμισης της θέσης του φωτοκύτταρου σε σχέση με την φωτεινή πηγή για την καλύτερη απόδοσή του.

- Φέρει ενσωματωμένη ποτενσιομετρική διάταξη για την αντιστάθμιση του φωτορεύματος (τάση αποκοπής).

- Διαθέτει ενσωματωμένο πολύμετρο (βολτόμετρο-μικροαμπερόμετρο) για τη μέτρηση της παραπάνω τάσης αποκοπής, με ενσωματωμένη ψηφιακή οθόνη τεσσάρων ψηφίων.

- Διαθέτει ενσωματωμένο πολύμετρο (βολτόμετρο- μικροαμπερόμετρο) σε σειρά με το κύκλωμα του φωτορεύματος με το οποίο διαπιστώνεται ο μηδενισμός του φωτορεύματος κατά την αντιστάθμισή του με την ποτενσιομετρική διάταξη.

- Φέρει διακόπτη επιλογής ενδείξεων του πολυμέτρου σε V ή μΑ . Επίσης φέρει διακόπτη επιλογής της κλίμακας των ενδείξεων με δυνατότητα ανάλυσης των ενδείξεων για μεν την τάση σε (x1V-x0,1V-x0,01V-x0,001V) και της εντάσεως σε (x1μΑ-x0,1μA-x0,01μA-x0,001μA).

- Φέρει κατάλληλο διακόπτη για την επιλογή της φοράς (+/-) του ρεύματος αποκοπής.

- Κατάλληλη υποδοχή στήριξης των φίλτρων μπροστά από την κάθοδο καισίου με κατάλληλο κάλυμμα για την προστασία του φωτοκύτταρου όταν η συσκευή δεν λειτουργεί.

- Έχει ενσωματωμένο σύστημα για τη στήριξη και την τροφοδοσία της φωτεινής πηγής 12 Volt / 35 Watt) το οποίο μέσω ρυθμιστικής αντίστασης επιτρέπει τη μεταβολή και ρύθμιση της φωτεινότητάς της. Η φωτεινή πηγή κινείται επί ειδικού διαδρόμου απέναντι από το φωτοκύτταρο ώστε να μπορούμε να μεταβάλλουμε την μεταξύ τους απόσταση. Στην επιφάνεια της συσκευής υπάρχει τυπωμένη κλίμακα για την μέτρηση της απόστασης της φωτεινής πηγής από το κέντρο του φωτοκύτταρου.

- Η συσκευή φέρει ειδική έξοδο για την τροφοδοσία των φωτεινών πηγών τύπου LED.

- Επί της συσκευής υπάρχουν τυπωμένα όλα τα παραπάνω κυκλώματα με εποπτικό τρόπο, για την καλύτερη κατανόηση από τους μαθητές του τρόπου λειτουργίας της συσκευής.

- Η αντικατάσταση οποιουδήποτε εξαρτήματός της, εφόσον τούτο απαιτηθεί γίνεται απλά και τα υλικά είναι κοινά του εμπορίου.

Γ)	Συνοδεύεται από ΣΕΙΡΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ με τα παρακάτω

χαρακτηριστικά:

  - Η σειρά περιλαμβάνει δέκα διαφορετικά μονοχρωματικά φίλτρα και πηγές LED. α) Έξι υάλινα μονοχρωματικά φίλτρα, και β) Τέσσερις μονοχρωματικές πηγές τύπου LED.

  - Τα φίλτρα και οι πηγές LED είναι τοποθετημένα σε κατάλληλα πλαίσια έτσι ώστε εύκολα και απλά να προσαρμόζονται στην κατάλληλη υποδοχή μπροστά από την κάθοδο καισίου.

  - Οι διερχόμενες συχνότητες ισοκατανέμονται σε όλο το εύρος του ορατού φάσματος, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε, με μήκη κύματος όπως αναφέρονται παρακάτω.

  - Αναφέρουν στο πλαίσιό τους τη ζώνη διελεύσεως επιτρεπτών συχνοτήτων σε nm οι οποίες έχουν επιβεβαιωθεί και φασματοσκοπικά.

α) Φίλτρα υάλινα

α. ΚΟΚΚΙΝΟ……………….από 625 nm - 635nm

β. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ……………από 575 nm – 585 nm

γ. ΚΙΤΡΙΝΟ (Σκούρο)……..από 545 nm – 555 nm

δ. ΚΙΤΡΙΝΟ (Ανοικτό)……..από 505 nm – 515 nm

ε. ΠΡΑΣΙΝΟ………………..από 515 nm – 525 nm

στ. ΜΠΛΕ…………………  από 465 nm – 475 nm

β) Πηγές LED

    - ΚΟΚΚΙΝΟ……………… από 618 nm - 622nm

    - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ…………… από 584 nm - 588nm

    - ΠΡΑΣΙΝΟ………………. από 528 nm - 532nm

    - ΜΠΛΕ…………………… από 483 nm - 487nm

  - Το εύρος της ζώνης διελεύσεως είναι για τα μεν φίλτρα +/-5nm για τα δε LED +/-2nm.

3. Η συσκευή συνοδεύεται από αναλυτικό φυλλάδιο χρήσης με τα κατάλληλα σχήματα και εικόνες στο οποίο περιλαμβάνονται ενδεικτικές μετρήσεις των φίλτρων και των LED καθώς και γραφική παράσταση (Ε,f) Ενέργειας φωτοηλεκτρονίων και Συχνότητας ακτινοβολίας, από όπου προκύπτουν τα εξής:

  - Η φωτοηλεκτρική εξίσωση,

  - Το έργο εξαγωγής των ηλεκτρόνιων και

  - Η σταθερά του Plank.

4. Το μέγιστο σφάλμα της συσκευής για μετρήσεις με τα υάλινα φίλτρα είναι μικρότερο ή ίσο από (<) 5% ενώ για μετρήσεις με τις πηγές LED είναι της τάξης του < 1%.

5. Η συσκευή έχει ενσωματωμένο κατάλληλο τροφοδοτικό για την τροφοδοσία

α) της φωτεινής πηγής

β)της τάσης αποκοπής και

γ) των LED.

6. Η συσκευή είναι πιστοποιημένη με CE που κατατίθεται με την προσφορά.